Государственный энергетический и газовый надзор предупреждает о соблюдении правил охраны электрических сетей, при проведении весенней посевной компании в 2019 году

Электротравматизм  по своим последствиям в сравнении с другими видами травматизма наиболее опасен  и чаще приводит к смертельным и тяжёлым случаям.

Понятие охранной зоны линий электропередач в первую очередь введено для обеспечения безопасности людей в отношении возможного удара током, нанесения травм в случае повреждения данной линии, а также для предотвращения возможного негативного воздействия электромагнитных излучений на организм человека.

Охранная зона воздушных линий электропередачи устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, от крайних проводов  линии  электропередач на расстоянии:

-для линий напряжением:0,4 кВ-2м,  до 20 кВ –10 м, - до 35 кВ - 15 м.

Особенно актуально стоит вопрос соблюдения правил охраны электрических сетей и электробезопасности ри проведении массовых сельскохозяйственных работ. Необходимо помнить, что сельскохозяйственная техника работает в охранной зоне воздушных линий электропередач. Выполняя работы вблизи воздушных линий электропередач необходимо соблюдать требования правил:

- запрещается работать в пролётах воздушной линии электропередач имеющих оборванные провода, и приближатся к таким проводам и опорам, на расстояние ближе 20 метров.

- при организации и проведении работы вблизи воздушных линий электропередач, следует исходить из того, что воздушная линия всегда находиться под напряжением;

- пахоту, боронование, культивацию и др. работы на участках, расположенных в охранной зоне ВЛ рекомендуется осуществлять поперек оси линий электропередач

-машины и механизмы всегда следует останавливать только вне охранной зоны линий электропередач;

- Категорически запрещается заправка машины горючим в охранной зоне.

- Выполнять сельскохозяйственные работы с применением ручного труда на расстоянии менее 3 м от опоры;

Ограничение ведения деятельности в охранной зоне линий обусловлено не только безопасностью людей, но и необходимостью предупреждения возможного повреждения линий, нарушения их нормальной работы.

Нарушение правил охраны электрических сетей является административным правонарушением статья 20.3. КоАП.

Данное нарушение влечёт наложение штрафа на физическое лицо до 20 базовых величин, а при повреждении электрических сетей от 20 до 50 базовых величин.  На индивидуального предпринимателя до 50 базовых величин, а при повреждении электрических сетей от 20 до 100 базовых величин. На юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.