Соблюдение требований электробезопасности

механизаторами сельского хозяйства и водителей грузового транспорта, производящих работы в охранных зонах воздушных линий электропередач при проведении весенней пахоты и  сева 2021г.

Охранная зона воздушных линий электропередачи устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном  их положении на расстоянии:

Для линий напряжением:

До 20 кВ –10 м, - до 35 кВ - 15 м, - 110 кВ – 20 м

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения  сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требования настоящей памятки.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи  воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах могут наводиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической  и электромагнитной индукцией; как в нормальном режиме работы ВЛ, так и при коротких замыканиях в электрических сетях.

Особенно опасно соприкосновение машины и механизма непосредственно с проводом ВЛ. Это возможно при работе машины под ВЛ, где может произойти приближение машины на недопустимо близкое расстояние к проводу, обрыв провода и его падение на машину или наезд машины на оборванный провод.

Выполнение работ в охранной зоне ВЛ с применением высокогабаритных машин и механизмов должно производиться по наряду-допуску, выдаваемому техническим руководством владельца машин и механизмов. Работы должны выполняться не менее чем двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим. Допуск к работам по наряду-допуску осуществляет представитель предприятия электрических сетей – владелец ВЛ.

Допускается единоличная работа в охранной зоне ВЛ на машине при условии одновременной работы второй машины, при этом машины не должны находиться друг от друга не далее 200 м.

К высокогабаритным машинам относятся машины, имеющие габарит по высоте не менее;

3 м – если в процессе работы требуется технологическое обслуживание  машины сверху.

4,5 м – если не требуется технологическое обслуживание.

Запрещается:

- Работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода на расстояние менее 20 м;

- Приближаться к опорам ВЛ 6-35 кВ, имеющим дуговое замыкание (на опоре горит дуга), на расстояние менее 20 м, а также работать в пролетах, примыкающих к этим опорам;

- Выполнять сельскохозяйственные работы с применением ручного труда на расстоянии менее 3 м от опоры;

- В охранной зоне ВЛ запрещается ставить скирды соломы, стога сена, располагать полевые станы, вагоны, коновязи и разводить огонь;

- Работа стогометателя под проводами ВЛ запрещается.

- Транспортировка стогов сена, соломы и других подобных грузов под проводами ВЛ запрещается

- Приближаться к проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 20 м;

- Предпринимать самостоятельно какие-либо меры по снятию провода с машины вручную или с помощью каких-либо предметов;

- Прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать к ним животных;

- Привязывать или приставлять  к проводам ВЛ какие-либо предметы;

- Работать на высокогабаритных машинах под проводами ВЛ на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 0.5 м;

- Работать в пролетах ВЛ, в которых применены выпускающие зажимы типа ЗАК или изолирующие конструкции, приводящие к падению провода на всем анкерном участке.

- Находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

- Выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

- Работать при приближении или во время грозы;

При падении провода ВЛ на машину водитель должен:

- немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать и как можно быстрее и сообщить о случившемся в предприятие электрических сетей;

- Если такой возможности нет, то наблюдающий должен сообщить о случившемся предприятию электрических сетей и до прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий;

- Приближаться к такой машине на расстояние менее (ближе) 20 м запрещается;

- При работе машины без наблюдающего водитель должен сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшей машины, который должен сообщить о случившемся  предприятию электрических сетей;

- Если в результате падения провода ВЛ или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину;

- удаляться от нее нужно прыжками на одной или двух согнутых вместе ногах, на расстояние не менее 20 м;

- О случившемся должно быть сообщено  предприятию электрических сетей. До прибытия специальной бригады электросетей запрещается предпринимать какие-либо действия по пожаротушению машины и приближаться к ней ближе 20 м.

Движение механизмов при сельскохозяйственных работах

- При организации и проведении работы вблизи ВЛ следует исходить из того, что ВЛ всегда находиться под напряжением;

- Переезжать к месту работы и с участка на участок следует по указанному в наряде- допуске маршруту;

- пахоту, боронование, культивацию и др. работы  на участках, расположенных в охранной зоне ВЛ рекомендуется осуществлять поперек оси ВЛ

- Проезд машин и механизмов под проводами ВЛ по проселочным дорогам и вне дорог следует производить вблизи опор и поперек оси ВЛ. Высота машины не должна превышать 4.5 м;

- При высоте машин и механизмов в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом отдельном случае с организацией, в ведении которой находится ВЛ. При этом все другие лица, кроме водителя, должны находиться вне машины и не ближе 5 м от любой ее части;

- Машины и механизмы всегда следует останавливать только вне охранной зоны ВЛ;

- При аварийной остановке любой машины в охранной зоне ВЛ она должна быть вывезена в кратчайший срок из зоны на буксире;

- Категорически запрещается заправка машины горючим в охранной зоне.

Вилейская районная энергогазинспекция.